HAREKETLİ KONVEYÖR TASARIMI

İÇİNDEKİLER								SAYFA

1.KONVEYOR BAND BAND HESAPALERI					3	1.1.Konveyör Çalışma Karakteristikleri					3		1.2.Band Hızı Hesabı								3

1.3.Motor Şeçimi								4

1.4.Band Çekme Kuvvetleri Hesabı						4

1.5.Band Kat-Sayısı Hesabı							5

1.6.Tahrik Ve Avare Tambur Hesabı						6

1.7.Tambur Boyutlandırılması						7

1.8.Tambur Şaft Hesabı							8

2.KONVEYÖR KONSTRUKSİYON HESABI					8

2.1.Konstruksiyon için statşk kuvvet dağılımı hesabı			9

2.1.1.konveyör yatay durumda						9

2.1.2.konveyör eğik durumda						10

2.2.Konstrüksiyonu oluşturan profillerin boyutlandırılması			11

2.3.eğilme momenti hesabı							12

2.4.burkulma hesabı								14

2.5.konveyör ön aks hesabı 							15

3.KONSTRUKSİYON KAYNAK HESABI					16

4.BAND GERDİRME MEKANİZMASI HESAPLARI				17

5.KÖNVEYÖR KALDIRMA MEKANİZMASI HESAPLARI			19

5.1.Kaldırma Sistemi Kasnakları Şaft Hesabı				21

5.2.Kaldırma Sistemi Için Rulman Hesabı					22

5.3.Konveyörü El İle Mekanik Kaldırma Mekanizması Hesapları		23

5.3.1.Dişli Kutusu Şaft Boyutlandırılması:				24

5.3.2.Pinyon Dişli Şaft Hesabı					24

5.3.3.Dişli Şaft Hesabı						25

5.3.4.Kaldırma Mekanizması Kilitleme Hesabı:			25

6.BAND TAŞIYICI MAKARA HESAPLARI					26

7.TAHRİK TAMBURU REDUKTÖR HESAPLARI				29

7.1.Düz Dişli Hesapları							29

###### 7.2.Kayış Kasnak Hesabı							30

###### 7.3.Reduktör Şaft Hesapları							32

###### 7.4.Tahrik Tamburu Şaft Hesabı						33

8.KONVEYOR SİSTEMİ İÇİN TEKERLEK SEÇİMİ				35

11.EKLER										36

9.KAYNAKÇA									45

HAREKETLİ KONVEYÖR TASARIMI HESAPLARI

1.KONVEYÖR BAND HESAPLARI

1.1.Konveyörün Çalışma Karakteristikleri

Sistem Sondan Tahrik Yukarı Doğru İletim olarak tasarlanacak. Bu tasarlanan taşınabilir konveyör yığın ağırlığı ortalama 1.5 yoğunluklu malların taşınmasında kullanılacak yığın yoğunluğu 1.5-1.6’ı altındaki her malzeme taşınmasında kullanılabilir. Örnek olarak Tablo.1 verilmiştir.

Tablo.1.Konveyörün Taşıyacağı malzemelere örnekler

| Moloz | 1.40 |
| --- | --- |
| Dolomit kırılmış | 1.60 |
| Toprak | 1.60 |
| Alçı | 1.60 |
| Kalıp kumu | 1.40 |
| potas | 1.60 |
| Kireç taşı | 1.50 |
| kil | 1.40 |
| Mahsul | 1.50 |

İletim malı 1.5 ton/m3 olan kum çakıl vb. malzeme taşınacaktır. Sistem saatte 100 ton/m3 malzeme taşınacaktır.

Tasarlanacak taşınabilir konveyör özellikleri:

Yığın ağırlığı				100 ton/m3

# Band genişliği				600 mm

Konveyör uzunluğu			9000 mm

Konveyör maksimum eğim açısı	18o

Band çukurluk derecesi		20o

# 1.2.Band hızı hesabı:

band hızı

1.3.Motor Seçimi

İletilen malın her metresindeki ağırlığı

Taşıyıcı makaraların  C sayısı			9m için     4.8

Rulmanlı yataklar için sürtünme kat sayısı		f=0.025

Gm Band ve makaralardan dolayı her metreye düşen ağırlık

Kataloglardan taşıyıcı makaralar ile ilgili değerler aşağıdadır.

Gro	=8.3 kg/m		Üst makaranın her metresindeki ağırlığı

Gru	=6.8 kg/m		Alt makaranın her metresindeki ağırlığı

Gg	=11.75 kg/m		Bandın her metresindeki ağırlığı	Tablo.E-1

F	=0.025			Tablo.E-3.

C	=4.8			Tablo.E-3

Gm= 2* Gg+Gro+ Gru=2*11.75+8.3+6.8=38.6

Motor verimi (=0.9 dur

2 HP gücün de motor seçilir. Sistemde 1 adet sıyıcı kullanılacaktır bu nedenle seçilen motor 3HP olacaktır Fakat motor standartlarından buna en yakın motor 4HP = 3 KW Fakat buna en yakın standart motor 5.5KW’ dır. 5.5 KW motor seçilir.

# 1.4.Band Çekme Kuvvetleri Hesapları

=

Band çevre kuvveti

Band çekme kuvvetleri

###### 1.5.Band Kat-Sayısının Hesabı

Bandlar  0.8m’ye kadar 3 kat seçilir

Emniyet Kat-Sayısı=11

Kz=3111kg/cm yüke göre Tablo.E-1. St3150 band seçilmiştir.

###### 1.6.Sistem Tahrik Tambur Çapı Hesabı

Not: Burada tahrik tambur çapı küçük çıkmıştır, burada daha büyük çaplı tambur seçeceğiz. bandın ömrünün daha kısa olmaması için. Kataloglardan 250mm çaplı tambur seçilmiştir.

Taşıyıcı Makaraların arasındaki mesafe hesabı:

Maksimum band çekme kuvveti	T3=443.6

T3=443.6*9.81=4350N

T2=285.5*9.81=2800N

1.7.Tamburu Boyutlandırılması

Tambur malzemesi  070M20-CD olarak seçilmiştir. Bu malzemenin dayanım değerleri:

(=385Mpa

(=530Mpa

F=10987.2N

Mb=7840.9Nm

Se=0.577*530*0.897*0.75=274 Mpa

d=299.9mm

Burada tambur çapı 298mm et kalınlığı 0.1 mm bulunmuştur fakat şaftı flanş şeklinde tambura kaynak yapılacağından her iki tambur et kalınlığı 5mm olarak seçilmiştir.

1.8.Tambur Şaft Hesabı

Motor gücü 3BG olarak hesaplanmıştı. 3BG(3KW tır.

# H=(*t		(=2(n/60=2*3.14*50/60=5.23radyan/saniye

Tr=H/w=3/5.23=427Nm

Tambur ile şaftın birleştiği yerdeki moment Mb=110Nm’dir.

Statik olarak çap boyutlandırılması:

d=30mm

kb=1.189*(30)-0.097=0.84

kc=0.897

ke=1/kf=1/1.5=0.625

Se=0.50*385*0.84*0.897*0.625=107Mpa

Not:İterasyonlar sonucu şaft çapı 42mm olarak saptanmıştır.

## 2.KONVEYOR KONSTRUKSİYON HESAPLARI

### Taşıyıcı makaraların toplam kuvveti 	8*(6.8/2+8.3)*9.81	=918N

Toplam band kuvveti				9*9.81*18		=1590N

Konveyör üzerinde iletim malı kuvveti	Gf*9=37*9.81*9	=3266N

Çatının ara çubukları 	(30X20X4)

(40X30X4)					=1090N

Toplam Sistem Ağırlığı	=8000N

## 2.1Konstrüksiyon İçin Statik Kuvvet Dağılımı Hesabı

### 2.1.1.Konveyör yatay durumda

Halat ile kaldırma durumu		Sabitleme Durumu

F1=1.3X871		=1133N 	F1=1.3X841		=1133N

F2=5.624X871	=4900N 	F2=4.955X841	=4168N

F3=2.476X871	=2083N	F3=3.145X841	=2645N

RA=0	(MA=0 Saat yönü pozitif

(1.3/2)(1133-(5.624/2)(4900)+(5.624)RB-(6.862)(2645)+(1*600)=

RB=5440N

RA=3160N

RH=5016N	Halata gelen kuvvet

RB’=N Sabitlemedeki kuvvet

###### 2.1.2.Konveyör 18 derece eğik durumda

Halat ile kaldırma durumu		Sabitleme Durumu

F1=1.3X871		=1133N 	F1=1.3X871		=1133N

F2=5.624X871	=4900N 	F2=5.209X871	=4537N

F3=2.476X871	=2157N	F3=2.891X871	=2518N

RA=0	(MA=0 Saat yönü pozitif

(1.3/2)(1133-(5.624/2)(4900)+(5.624)RB-(6.862)(2157)+600=0

RB=4845N

RA=3334N

RH=RB/Cos32=5714N Halata gelen kuvvet

RB’=5229N Sabitlemedeki kuvvet

Not: Hesaplamalar sonucu

En büyük halat kuvveti 	FH=5714N

En büyük mesnet kuvveti 	FM=5400N

Bulunan en büyük hesaba göre çatı hesabı yapılır. Çatı hesabında eğilme momenti hesabı dikkate alınmalıdır.

2.2.Konstrüksiyonu Oluşturan Profillerin Boyutlandırılması

Not: çelik konstruksiyon iki adet karşılıklı olduğundan kuvveti ikiye böleriz

F=Cos60*F1+ Cos60*F2	F1= F2 açıları eşit olduğundan

F=2*Cos60*F1

5400/2= 2*Cos60*F1		F1= F2=2700N

F3=F4= Cos30*F1		F3=F4=2339N

| L Profil | Alanı (Cm2) | M Kg | I3-3 (Cm4) | (Güvenli (Mpa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25X25X3 | 1.42 | 1.11 | 0.33 | 98.17 Mpa |
| 40X30X4 | 210 |  |  | 98.17 Mpa |

Tek parçalı basınç çubukları aşağıdaki formülle boyutlandırılır.

İlk başta (=1 ve ön kesit seçilir. Bu hesaplanan ön kesit değerine göre imin atalet yarı çapı standart profil tablolarından seçilir. Aşağıdaki formül ile çubuk narinlik derecesi hesaplanır.

Sk= Burkulma boyu (cm)

Narinlik derecesine  göre tablolardan ( yeni değeri bulunu ve boyutlandırma yapılır. Narinlik derecesi Tablo.E.12 mevcuttur.

St37 çeliği için ( değeri hesabı diğer bir yöntem;

(=(/76.95	(=0.77(()1/2

Z=Kesit sayısıdır Tablo.E.11 mevcuttur.

F1=2700/2=1350=137.2kg

(=1

Bu 20X20X4 L profili seçilir.

i=0.37			(0=118.1 için 	(=90	(=1.7

iterasyonla sonucu 20X20X4 L profili seçilmiştir.

Tablo.3.Konstrüksiyon için seçilen L profiller

| L Profil | Alanı (Cm2) | M Kg | Malzeme | (Güvenli (kg/cm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20X20X4 | 1.45 | 1.11 | St37 | 1400 |
| 45X30X4 | 287 | 20.3 | St37 | 1400 |

2.3.Eğilme Momenti Hesabı:

RB’ noktasındadır 	 Bu kuvvete göre eğilem momenti hesabı aşağıda hesaplanmıştır.

Atalet momenti hesabı

| No | Alanı | ( ye mesafesi | (*A (mm) | Bh3/12 | Ix |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 160 | 130 | 2.70X106 | 15552 | 2.715X106 |
| 2 | 104 | 148 | 2.28X106 | 138.66 | 2.280X106 |
| 3 | 104 | 148 | 2.28X106 | 138.66 | 2.280X106 |
| 4 | 160 | 130 | 2.70X106 | 15552 | 2.715X106 |
| 5 | 160 | 130 | 2.70X106 | 15552 | 2.715X106 |
| 6 | 104 | 148 | 2.28X106 | 138.66 | 2.280X106 |
| 7 | 104 | 148 | 2.28X106 | 138.66 | 2.280X106 |
| 8 | 160 | 130 | 2.70X106 | 15552 | 2.715X106 |
| Ix atalet momenti | 19.98X106 |

(Güvenli  ( ( 	98.17(40.84	olduğundan güvenlidir

2.4.Burkulma Hesabları

Taşıyıcı Ve Kaldırma Sisteminde Kullanılan U Profilin Boyutlandırılması.	Not: U profiline konveyör tarafında gelen ağırlıktan dolayı kuvvet saptanır ve hesaplamalar burkulmaya göre yapılır.

Profil malzemesi	St37 çeliği	(güvenli=1400kg/cm2=137.34Mpa

Şekilde 1Nolu çubuğun boyutlandırılması

U profiline gelen yük halat kaldırma esnasında oluşmaktadı.

Profil malzemesi	St37 çeliği	(güvenli=1400kg/cm2

F=5714+Cos18(5714)=11148.33N	P=1366 Kg

Mb=Sin38*5714=0.595=2093.4Nm

Sk=271.5cm

Z=8.2								Tablo.E

Basınç gerilmesi hesabı

(=(/76.95=863.08/76.95=11.21

Bu hesaplanan geğere göre U profil tablosundan bu değere en yakın olan büyük kesikli çukuk seçilir.

U	102X51X4 Çubuk seçilir. Eğilme momentide dikkate alınır.

### Eğilme gerilmesi kontrolü

102X51X5.1 profili

I=74.14cm4

C=5.1cm

Not: (güvenli=137.34 Mpa güvenli gerilme değerinden büyüktür profil tablosundan yeni profil seçilir.

Tablo.E.15.  127X62X6.4 profili seçilmiştir.

Konveyör şasesinde en kritik kritik kuvvet 2 Nolu çubuk üzerinde olmaktadır, çünkü bu çubuk basınca maruz kalmaktadır. Bu noktaya göre şasi boyutlandırılacaktır.

F=1220N Burada güvelik katsayısını kuvvette etki etsin

F=1220*2=2440/Cos40=3185.2N

Her çubuğa gelen kuvvet 	F=1592.6N=162.35kg

Profil malzemesi	St37 çeliği	(güvenli=1400kg/cm2=137.34Mpa 	St=495cm Burkulma boyu

(=(/76.95=2432.32/76.95=31.6

kesit alanlı çubuk seçilir.

D=44.5mm  t=2.9mm dikişsiz boru seçilir. Diğer çubukları buna kaynakla birleştirilen boruları bu çapta secilecek, kaynak bağlanısının iyi olabilmesi için

2.5.Konveyör Ön Aks Hesabı

Profil malzemesi	St37 çeliği	(güvenli=1400kg/cm2=137.34Mpa

F=FH+FH*Cos18*0.5+FU profil=(5714+(Cos18*5714)+396.84)0.5=5970N

Aks eğilme momenti diyağramı

Boru çapını tablodan bakılıp iterasyon yaparak boru çapı belirlenir

D=60.3mm	t=3.6mm boru et kalınlığı

(em=137.34Mpa (78.58Mpa olarak hesaplanır.

3.KONTRUKSİYON KAYNAK HESAP

Kaynak uzunluğu 			=100 mm

Kaynak genişliği	   		=4 mm

Konstruksiyona gelen kuvvet 	=2700N

Kaynak yapılan alan			=100*400=400mm2

Kaynak elektrod  Tablo.E-18.E80XX tipi kullanılacaktır. Elektrudun Sy=67Mpa

(Güvenli  ( ( 	17 Mpa(6.75Mpa olduğunda güvenlidir

4.GERDİRME MEKANİZMASI HESAPLARI

M20 Vida gerdirme mekanizmasında kullanılacaktır.

Tork uygulama dairesi çapı:		dc=30mm

Vida adımı				P =2.5mm

Vida diş dibi alanı			At=245mm2

# Güvenli vida malzemesi (4.6 Grubu)	Sp=300Mpa

Diş dibi çapı 				dr=d-0.5(3)1/2*2.5=15.669mm

###### Vida Dişlerine Gelen kuvvet hesabı

band çekme kuvvetlerinde F kuvveti F=5500N olarak bulunmuştu ve dolayısıyla güvenlidir.

# Gerdirme Mekanizmasını Ayarlarken Civataya Gelen Tork

F/2=2750N

Sürtünme katsayısı		(=0.08

(=n*p=2*2.5=5mm

Kayma Gerilmesinden Dolayı Gerilme hesabı

Torktan dolayı güvenlidir.

Bu hesaplamalar sonucu gerdirme mekanizması için güvenlidir

5.KÖNVEYÖR KALDIRMA MEKANİZMASI HESAPLARI

Konveyor kaldırma mekanizmasında halat ile kaldırma sistemi kullanılacatırKonveyör kaldırmak için Tablo.E-4. 6X19 FC Long Lay halat seçilmiştir. Kasnak için manganez çeliği seçilmiştir. Bunların seçilmesinin sebebi ön hesaplar sonucu karar verilmiştir.

Not: kaldırma için çift halat kullanıldığından önceki bölümlerde halat kuvveti hesaplanmıştı bu kuvveti halatlara dağıtırız.

Kaldırma kuvvetleri için güvenlik katsayısı 5 olarak seçilir.

En büyük halat kuvveti 	FH=5714/2 ( 2857N

TU=n*FH=5*2857=14.3kN

Tablo.E-6 den standart olarak 6.5mm halat seçilmiştir.

Halat için kasnak malzemesi olarak Tablo.E-7. dan manganez çeliği seçilmiştir. (=18.9 Mpa

Avare kasnak için bu kasnak çapında daha küçük çaplı kasnak seçebiliriz. Avare kasnak çapı 200mm olarak seçilmiştir.

5.1.Kaldırma Sistemi Kasnakları Şaft hesabı:

Saftı maksimum kayma gerilmesi teoarisine göre boyutlandırılacak

Eğilme momentinden dolayı:

MA=100*4020=402Nm

RA= RB noktaları arasında eğilme momenti sabittir

Kayma gerilmesinden dolayı:

RA= RB noktalarındaki moment ve kayma gerilmesi hesabı:

RA=5400N

5.2.Kaldırma Sistemi Için Rulman Hesabı:

F=5574N

N=10 dev/dak

L10=1200h

L10=3000h

R=0.90 %90 güvenli tasarlanacak.

Rulman sabit bilyalı rulman seçilecektir. FAG rulman kataloğundan:

CR	=2.32kN	(

CS	=5.574kN	(	SFK.16004 numaralı rulman

D	=20 mm	(

5.3.Konveyörü El ile mekanik Kaldırma Mekanizması Hesapları

Konveyör el ile mekanik olarak kaldırılacaktır. Sistem olarak dişli mekanizması kullanılacaktır.

Kullanılacak Dişlileri özellikleri

|  | Dişli | Pinyon dişli |
| --- | --- | --- |
| Modül | 6 | 6 |
| Diş sayısı | 12 | 60 |
| Yuvarlanma çapları | 72mm | 360mm |

Dişlinin diş genişliği

Diş genişliği hesabı statik olarak hesaplanacaktır.

(	=530Mpa

Wt	=5714N

M	=6

P	=250

# Y	=0.22960	Tablo.E-11.

Tk=5714*0.136=777.1Nm

TG=777.1/0.18=4317.2N

TP=4317.2*0.036=155.5Nm

Not:	Bir insan yaklaşık 250N kuvvet uygulayabilir. Bu kuvvetten dolayı Pinyon dişliyi çevirme kolu uzunluğu:

F.L=155.5	L=155.5/250=0.62m kalıdırma kolu uzunluğu

5.3.1.Dişli Kutusu Şaft Boyutlandırılması:

5.3.2.Pinyon Dişli Şaft Hesabı

Pinyon dişli şaft üzerindeki eğilme momenti

FP=Wt/cos20=3507/Cos20=3732N	Kasnak kama ile sabitleştirilecek kama kanalı için Kf=2 olarak alınır.

Mb=3732*0.05*2=186.6Nm

Pinyon dişli şaft üzerindeki burulma momenti

(=4317.24*0.036=155Nm

Statik olarak şaftın boyutlandırılması

5.3.3.Dişli Şaft Hesabı

Dişlinin dişli şaft üzerindeki eğilme momenti

FP=Wt/cos20=4317/Cos20=4594N

Mb=4594*0.18*2=1653.84Nm

Pinyon dişli şaft üzerindeki burulma momenti

(=5714*0.136=777.1Nm

Statik olarak şaftın boyutlandırılması

5.3.4.Kaldırma Mekanizması Kilitleme Hesabı:

Wt=3507/Cos20=3732N Kilitleme Pimine gelen kuvvet.

Kilitleme mandalının kesit hesabı

Mandal kesiti 5X5mm dir.

6.TAŞIYICI MAKARA TASARIM HESAPLARI

Makara tasarm hesabı için makara ağırlığı tahmini olarak 10kg alanacaktır. Makara ağırlığı bu ağırlığı genelde aşmazlar.

Makaraya gelen kuvvet:

F=Gf+Gg+Gru=37+9+10=56kgf	F=56*9,81=550N

Statik olarak makar şaft hesabı:

kb=1.189*(11)-0.097=0.94

kc=0.897

Se=0.51*385*0.94*0.897*0.75=124.2Mpa

Makaraya gelen kuvvet en fazla normal kuvvetin iki katı büyüklüğünde düşünülerek hesaplanacak yorulma dayanım hesabı için

İterasyonla sonucu şaft çapı 4.1mm olarak saptanmıştır. Fakat eğilme momentinde şaft çapı 11 mm olarak saptanmıştır. Şaft çapı standart 12mm olarak tasarlanacaktır. Tasarım sonucu makara çapı 40mm olarak tasarlanacaktır.

Taşıyıcı makarada kullanılacak rulman seçim hesabı.

F=225N

n=358.125dev/dak

n=500dev/dak

L10=1200h

L10=3000h

R=0.90 %90 güvenli tasarlanacak.

Rulman sabit bilyalı rulman seçilecektir. FAG rulman kataloğundan:

CR	=0.16kN	(

CS=	0.225kN	(	SKF.16801 numaralı rulman seçilmiştir

D	=12mm	(

Not: Alt taşıyıcı makara için boyutlandırılması yukarıdaki hesapları makara uzun olmasına rağmen kullanabiliriz. Çünkü alt makara sadece bandı ve kendisini taşımaktadır. Bu nedenle kullanılabilir.

7. TAHRIK TAMBURU REDUKTÖR HESABI

7.1.Düz Dişli Hesapları

Dişli Mekanizması hesabı

Malzeme 			= 530M40 H&T %1 Cr

Modül				=8

Pinyon dişli diş sayısı		=14		D=8*14 = 112mm

Dişli diş sayısı			=50		d=8*50 = 400mm

Not: band hesabında 3 kW motor hesaplanmıştı fakat standat olarak 5.5 kW elektrik motoru mevcuttur.

H=T*(

Pinyon dişliye gelen tork

np=357.1dev/d

nG=Ko*Km*n

Ko	=1.75	Tablo.E-9

Km	=1.6	Tablo.E-10

n	=2	Güvenlik katsayı 2 kabul edildi

nG=1.75*1.6*2=5.6

ka	=0.75 		Şekil.E-1.

kb	=0.870		[1] Tablo 13.7

kc	=0.897		[1] Tablo 13.8

kf	=1.33		[1] Şekil 13.26

J	=0.37514	Tablo.E-12

Se=0.5*800*0.75*0.87*0.897*1.33=312Mpa

Not: Dişli ve pinyon dişli diş genişliği 21 mm olarak imal edilecektir.

###### 7.2.Kayış Kasnak Hesabı

Motor kasnağına motorun ilettiği kuvvet

H=T*(

Kasnak sürtünme katsayısı	f=0.3

Temas açısı

C=Kasnakların eksenleri arasındaki mesafe C=420mm

167.7=2.92radyan

Eytelwein prensibine göre kayış-kasnak sisteminde herhangi bir kayma olmaz.

V kayış Seçimi ve Uzunluğu

Not: Tablo.E-16 13C(SPA) sınıfındaki V kayışını seçeriz Burada çift V kayışı kullanılacaktır.

13C sınıfı Tablo.E17 den 1585mm V kayışı seçilmiştir.

###### 7.3.Reduktör Şaft Hesapları

Elektrik motoru üzerindeki şaftı hesaplanmasına gerek yoktur. Burada pinyon dişlinin ve tahrik tamburunun üzerinde çalıştığı şaftın hesapları yapılacaktır.

Pinyon Dişli Ve Kasnağın Birleştiği Noktadaki Şaft Hesabı

Wt=2626N  Wr=2626/Cos20=7677.9N

# Kasnaktan üzerinde kuvvet

# F1=1042.5N

### F2=833.3N

### Fy=-2626.6+1042.5+833.3=750.7N

### Fx=Wt/Cos20*Cos70=2626.6*0.36=956N

### Fr=(750.72+9562)1/2=1215.5N

Mb=1215.5*0.05=60.8Nm

Tkasnakr=(1042.5-833.3)*0.15=31Nm

TPinyon=(2626.6)*0.056=136.6Nm

Torklar aynı yönde olduğundan Tr=136.6+31=167.6Nm

Şaft çapını hesaplamak için başlangıçta şaft çapını 30mm kabul edelim.

kb=1.189*(30)-0.097=0.84

kc=0.897

ka=0.75

kf=1/1.6=0.625

Se=0.51*385*0.84*0.897*0.625*0.75=70Mpa

Tambur ile şaftın birleştiği yerdeki moment Mb=110Nm’dir.

İterasyonla sonucu şaft çapı 42mm olarak saptanmıştır.

###### 7.4.Düz Dişlinin Şaft Hesabı

Konveyör bandı çevresel kuvveti  	FT=1638.3N olarak hesaplanmıştı.

### Dişlini 				Wt=2626.6N

Tork hesabı:				Td=2626.6*0.2=525.32Nm

Eğilme momenti			Mb=Wt/Cos20=2796*0.05=140Nm

Şaft çapını hesaplamak için başlangıçta şaft çapını 30mm kabul edelim.

kb=1.189*(30)-0.097=0.84

kc=0.897

ka=0.75

kf=1/1.6=0.625

Se=0.50*385*0.84*0.897*0.625*0.75=70Mpa

Tambur ile şaftın birleştiği yerdeki moment Mb=110Nm’dir.

Not:İterasyonla sonucu şaft çapı 40mm olarak saptanmıştır.

8.KONVEYOR SİSTEMİ İÇİN TEKERLEK SEÇİMİ

Konveyör üzerindik yayılı yükten ve diğer profillerde dolayı hesaplanmıştı. Bu hesaplara göre ön kısmına yaklaşık olarak

Konveyörün arka kısmına 	3340N

Konveyörün ön kısmına 	5400N

Not: güveliği 2 alarak bu kuvvetlerin oluşturduğu ağırlığa göre tekelek seçimi üretiçi firmaların kataloğunda şeçilecektir.

Konveyörün arka kısmına 	3340*2/9.81	=680kg	iki tekerlek ( oynak )

Konveyörün ön kısmına 	5400*2/9.81	=1100kg	iki tekerlek ( sabit )

Ekteki katalogtan

Arka tekerlek	AOR 200X60X25

Ön tekerlek		TPRC 380X85X30

9.EK TABLOLAR

BAND TABLOLARI

### Tablo.E-1. çelik halatlı lastik bandın teknik özellileri

| Tip | Band kopma kuvveti Kgf/cm | Max halat çapı mm | Halat hatvesi mm | Enbüyük band kalınlığı mm | Tabaka kalınlığı mm | Band ağırlığı kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| St 630 | 630 | --- | -- | 11 | 4:4 | --- |
| St 800 | 800 | 4.30 | 15 | 12 | 4:4 | 8.0 |
| St 1000 | 1000 | 4.30 | 12 | 14 | 5:5 | 9.1 |
| St 1250 | 1250 | 4.30 | 10 | 14 | 5:5 | 10.0 |
| St 1600 | 1600 | 6.00 | 15 | 18 | 6:6 | 14.0 |
| St 2000 | 2000 | 6.00 | 12 | 18 | 6:6 | 15.0 |
| St 2500 | 2500 | 7.50 | 15 | 20 | 6:6 | 19.5 |
| St 3150 | 3150 | 8.50 | 15 | 20 | 6:6 | 23.5 |
| St 4000 | 4000 | 9.50 | 15 | 24 | 6:6 | 28.8 |
| St 5000 | 5000 | 9.50 | 12 | 26 | 8:8 | 33.6 |
| St 6300 | 6300 | --- | -- | 27 | 8:8 | --- |

Tablo.E-2. Band çekme kuvveti hesabı için sürtünme ve sarım açısı değerleri

| Tek Tamburlu |
| --- |
| Tambur yüzeyi | Sürtünme katsayısı | Sarım açısı |
|  |  | 1900 | 2000 | 2000 | 2100 |
| Çıplak yaş ve pislenmiş | 0.10 | 3.70 | 3.55 | 3.41 | 3.28 |
| Ok profilli lastik, yaş ve pislenmiş | 0.25 0.30 | 1.83 1.64 | 1.77 1.59 | 1.71 1.51 | 1.67 1.50 |
| Parlak, kuru ok şeklinde profilli lastik, yaş ve pislenmiş | 0.35 | 1.50 | 1.46 | 1.42 | 1.38 |
| Kuru lastik, kuru tahta, Kuru doku | 0.40 0.45 | 1.40 1.32 | 1.36 1.29 | 1.33 1.26 | 1.30 1.24 |
| Ok şeklinde profilli keramik, yaş | 0.50 | 1.26 | 1.23 | 1.21 | 1.19 |
| Kerami, kuru | 0.55 | 1.22 | 1.19 | 1.17 | 1.15 |

Tablo.E-3.çeşitli iletim uzunlukları ve taşıyıcı makaranın sürtünme katsayıları için C-katsayısı ve değerleri

| L(m) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | 9 | 7.0 | 6.0 | 5.0 |  | 4.5 | 4 | 3.4 | 3.2 |
| L(m) | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 |
| C | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 1.92 | 1.74 | 1.50 | 1.34 |

# HALAT TABLOLARI

Tablo.E-4.Tel halat verileri

| Rope* | Mass Kg/100m | Min. dia. Sheave | Size range d | Strength Coef. A | Elast. Mod. E. Gpa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6X7 FC | 0.35d2 | 42d | 6.5-38 | 0.608 | 80.6 |
| 6X7 IWRC | 0.39d2 | 42d | 6.5-38 | 0.656 | 68.6 |
| 6X19 CF | 0.39d2 | 34d | 6.5-70 | 0.643 | 74.4 |
| 6X19 IWRC | 0.43d2 | 34d | 6.5-70 | 0.688 | 93.0 |
| 6X16 IWRC( | 0.43d2 | 34d | 6.5-70 | 0.793 | 93.0 |
| 6X37 FC | 0.39d2 | 23d | 6.5-83 | 0.643 | 68.2 |
| 6X37 IWRC( | 0.43d2 | 23d | 6.5-103 | 0.688 | 86.8 |
| 6X37 IWRC(* | 0.43d2 | 23d | 6.5-103 | 0.798 | 86.6 |
| 8X19 FC | 0.37d2 | 27d | 6.5-38 | 0.520 | 55.8 |
| 8X19 IWRC | 0.42d2 | 27d | 13-29 | 0.579 |  |
| 8X19 IWRC( | 0.42d2 | 27d | 13-29 | 0.668 |  |

Tablo. E-5.Halatların çalışma ortamlarına göre güvenlik katsayısı

| Tract cables | 3.2 | Pesengers elevators (m/s) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Guys | 3.5 | 0.25 | 7.60 |
| Mine shafts, m: Up to 150 300-600 Over 900 | 8.0 7.0 6.0 5.0 | 1.50 4.00 6.00 7.50 | 9.20 11.25 11.80 11.90 |
| Hosting | 5.0 | Freight elevators (m/s) |  |
| Haulage | 6.0 | 0.25 | 6.65 |
| Cranes and drricks | 6.0 | 0.25 | 8.20 |
| Elektric hoists | 7.0 | 1.50 | 10.00 |
| Hand elevators | 5.0 | 4.00 | 10.50 |
| Private elevators | 7.5 | 6.00 | 10.55 |
| Hand dumpwaiter | 4.5 | 7.50 | 11.55 |
| Grain elevatör | 7.5 | Powered dumpwaiter(m/s) |  |
|  |  | 0.25 | 4.8 |
|  |  | 1.50 | 6.6 |
|  |  | 2.50 | 8.0 |

Tablo.E-6.Standart halat çapları

| 6.5 | 8 | 9.5 | 13 | 14.5 | 16 | 19 | 22 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 52 | 45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | 51 | 54 | 57 | 61 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 90 | 96 |
| 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tablo.E-7.Halatların kasnaklar üzerinde maksimmum yatlama basıncı

| Material |
| --- |
| Rope | Wood* | Cast iron | Cast steel | Chilled cast iron | Manganese steel |
| Regular lay |
| 6X7 | 1.03 | 2.07 | 3.79 | 4.48 | 10.10 |
| 6X19 | 1.70 | 3.30 | 6.20 | 7.58 | 16.50 |
| 6X37 | 2.07 | 4.03 | 7.71 | 9.13 | 20.70 |
| 8X19 | 2.41 | 4.69 | 8.68 | 10.70 | 24.10 |
| Long lay |
| 6X7 | 1.14 | 2.41 | 4.13 | 4.93 | 11.4 |
| 6X19 | 1.89 | 3.79 | 6.89 | 8.34 | 18.9 |
| 6X37 | 2.27 | 4.54 | 8.13 | 9.99 | 22.7 |

DİŞLİ TABLOLARI

Tablo.E-8.Dişlilerin güvenirlik faktörü kc

| Reliability | 0.50 | 0.90 | 0.95 | 0.99 | 0.999 | 0.9999 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Factor kc | 1.000 | 0.897 | 0.868 | 0.814 | 0.753 | 0.702 |

Şekil. E-9.Dişlilerin çalışma ortam faktörü Ko

| Driven machinery |
| --- |
| Source of power | Uniform | Moderate shock | Heavy shock |
| Uniform | 1.00 | 1.25 | 1.75 |
| Light shock | 1.25 | 1.50 | 2.00 |
| Medium shock | 1.50 | 1.75 | 2.25 |

Şekil.E-10.Dişlilerin Km faktörü

| Characteristic of support | Face width, mm |
| --- | --- |
|  | 0 to 50 | 150 | 225 | 400 up |
| Accurate mountings, smal bearing clearances, minimum deflection, precision geares | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.8 |
| Less rigid mountings, less accurate gears, contact across full face | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.2 |
| Accuracy and mounting such thad less than full face contact exists | Over 2.2 |

Tablo.E-11.Lewis Y foktör değerleri

| Number of teeth | (=200 a=0.8m b=m | (=200 a=0.8m b=m | (=250 a=0.8m b=m | (=250 a=0.8m b=m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 0.33512 | 0.22960 | 0.27677 | 0.25473 |
| 13 | 0.34827 | 0.24317 | 0.29281 | 0.27177 |
| 14 | 0.35985 | 0.25560 | 0.30717 | 0.28711 |
| 15 | 0.37013 | 0.26622 | 0.32009 | 0.30100 |
| 16 | 0.37931 | 0.27610 | 0.33178 | 0.31363 |
| 17 | 0.38757 | 0.28508 | 0.34240 | 0.32517 |
| 18 | 0.39502 | 0.29327 | 0.35210 | 0.33574 |
| 19 | 0.40179 | 0.30078 | 0.36099 | 0.34546 |
| 20 | 0.40797 | 0.30769 | 0.36916 | 0.35444 |
| . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . |

Tablo.E-12.AGMA geometri faktörü J basınç açısı (=250

| Number of teeth | Number of teeth in matin gear |
| --- | --- |
|  | 1 | 17 | 25 | 35 | 50 | 85 | 300 | 1000 |
| 13 | 0.28665 | 0.34684 | 0.35292 | 0.35744 | 0.36138 | 0.36572 | 0.36925 | 0.37251 |
| 14 | 0.29364 | 0.35924 | 0.36587 | 0.37081 | 0.37514 | 0.37994 | 0.38386 | 0.38749 |
| 15 | 0.30009 | 0.37027 | 0.37740 | 0.38275 | 0.38744 | 0.39267 | 0.39694 | 0.40092 |
| 16 | 0.30558 | 0.38016 | 0.38775 | 0.39346 | 0.39849 | 0.40411 | 0.40873 | 0.41303 |
| 17 | 0.31043 | 0.38907 | 0.39709 | 0.40314 | 0.40849 | 0.41448 | 0.41941 | 0.42402 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 300 | 38772 | 55185 | 56902 | 58259 | 59507 | 60967 | 62222 | 63442 |
| Rack | 39342 | 56405 | 58194 | 59613 | 60921 | 62456 | 63778 | 65068 |

KONSTRUKSİYON TABLOLARI

Tablo.E-13.Z Kesit sayıları

Tablo.E-14.Kostruksiyon narinlik katsayı değerleri

| ( | Ticari yapı çeliği ve St37 | St57 |
| --- | --- | --- |
|  | ( | ( | ( | ( |
| 24 | 1.04 | 20.6 | 1.06 | 20.4 |
| 25 | 1.05 | 24.4 | 1.06 | 24.1 |
| 30 | 1.07 | 29.0 | 1.10 | 28.6 |
| 35 | 1.10 | 33.4 | 1.13 | 32.9 |
| 40 | 1.12 | 37.8 | 1.16 | 37.1 |
| 45 | 1.15 | 42.0 | 1.18 | 41.1 |
| 50 | 1.18 | 46.0 | 1.23 | 45.2 |
| 55 | 1.21 | 50.0 | 1.27 | 48.8 |
| 60 | 1.24 | 53.8 | 1.34 | 52.3 |
| 65 | 1.27 | 57.6 | 1.35 | 56.9 |
| 70 | 1.31 | 61.2 | 1.40 | 59.2 |
| 75 | 1.35 | 34.6 | 1.45 | 32.4 |
| 80 | 1.38 | 68.1 | 1.50 | 65.4 |
| 85 | 1.42 | 71.3 | 1.55 | 68.3 |
| 90 | 1.46 | 74.4 | 1.60 | 71.1 |
| 95 | 1.51 | 77.4 | 1.65 | 73.8 |
| 100 | 1.55 | 80.3 | 1.71 | 76.5 |
| 105 | 1.59 | 83.2 | 1.77 | 79.0 |
| 110 | 1.64 | 85.9 | 1.82 | 81.5 |
| 115 | 1.68 | 88.6 | 1.88 | 83.9 |
| 120 | 1.73 | 91.5 | 1.94 | 86.9 |
| 125 | 1.77 | 93.8 | 2.00 | 88.4 |
| 130 | 1.82 | 96.3 | 2.07 | 90.4 |
| 135 | 1.87 | 98.7 |  |  |
| 140 | 1.92 | 101.1 |  |  |
| 145 | 1.97 | 103.4 |  |  |
| 150 | 2.02 | 105.6 |  |  |
| 160 | 2.12 | 110.0 |  |  |
| 170 | 2.22 | 114.1 |  |  |
| 180 | 2.34 | 117.6 |  |  |
| >180 |  |  |  |  |

V KAYIŞ TABLOLARI

Tablo.E-16.V Kayış sınıfları

| Section | Widht a | Type of beld | Power range per beld, kW | Minumum sheave size |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Single Thicness b | Muliple Thicness b’ |  |  |
| 13C(SPA) | 13 | 8 | 10 | 0.1-3.6 | 80 |
| 16C(SPB) | 16 | 10 | 13 | 0.5-72 | 140 |
| 22C(SPG) | 22 | 13 | 17 | 0.7-15 | 224 |
| 32C | 32 | 19 | 21 | 1.3-39 | 355 |

Tablo.E-17.V Kayış standart uzunlukları

| Section | Length (mm) |
| --- | --- |
| 13C | 710 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1075 | 1120 |
|  | 1150 | 1230 | 1300 | 1400 | 1500 | 1585 | 1710 | 1790 | 1865 |
|  | 1965 | 2120 | 2220 | 2350 | 2500 | 2600 | 2730 | 2910 | 31110 |
|  | 3310 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tablo.E-18.Elektrik kaynağı elektrod Sut ve Sy tablosu

| Elektrod | Sut(Mpa | Sy(Mpa | %e |
| --- | --- | --- | --- |
| E60XX | 427 | 50 | 17-25 |
| E70XX | 482 | 57 | 22 |
| E80XX | 551 | 67 | 19 |
| E90XX | 620 | 77 | 14-17 |
| E100XX | 689 | 87 | 13-16 |
| E120XX | 827 | 107 | 14 |

10.KAYNAKÇA

ÇİFTEL AŞ, Tekerlek  kataloğu

DEMİRSOY Mustafa, Transport Tekniği

FAG Rulmanları Kataloğu

KIN Hüsnü, Çelik yapılarda Stabilite Problemleri, ARI Kitabevi-1971

SHIGLEY Joesph Edward,MC Graw Hill

SKF Popular Bearing Range